ANALYSE VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET BRUSSELSE ZONIËNWOUD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT

Deel 2: diagnose van de bestaande toestand

Globale analyse van de samenstellende elementen

Samenvatting

Mei 2019

Inhoudsopgave

1.	Verharding van de bospaden en boswegen	5

1.1.	Asfalt	5

1.2.	Kasseien in natuursteen	6

1.3.	Gestabiliseerde dolomiet	7

1.4.	Grove porfier	7

1.5.	Pistezand (hippodroom van Bosvoorde)	8

1.6.	Niet gestabiliseerde grint (kift)	9

1.7.	Plaveien en betonvloerstenen	9

1.8.	Gegoten beton	9

1.9.	Onverharde bospaden voor wandelaars	10

1.10.	Zand	10

Samenvatting verharding van de bospaden en boswegen	11

2.	Pontons, passerelles en plankwerken (roosters)	12

2.1.	Ponton Klabotsvijver (Rood-Klooster)	12

2.2.	Ponton grote Langegrachtvijver (Rood-Klooster)	12

2.3.	Ponton Hoefijzervijver (Verdronken-Kinderen-Vallei)	13

2.4.	Passerelle over de beek van de Klabotsvijver (Rood-Klooster)	14

2.5.	Plankwerk langs de beek van de Klabotsvijver  (Rood-Klooster)	14

2.6.	Plankwerk langs de vijver van de Verdronken Kinderen	15

2.7.	Plankwerk in het arboretum van Groenendaal	15

Samenvatting pontons, passerelles en plankwerken	16

3.	Bosmeubilair	17

3.1.	Gebruikte materialen	17

3.1.1.	Hout	17

3.1.2.	Metaal	17

3.2.	Banken	18

3.2.1.	Model "Zoniënwoud" volgens ontvangen Arcadisplan	18

3.2.2.	Nieuw model "Zoniënwoud", gevonden in het beheersplan	19

3.2.3.	Exemplaren geleverd in Groenendaal	19

3.2.4.	Model type park	20

3.2.5.	Andere modellen die we in parken hebben gezien	21

3.2.6.	Andere voorbeelden van zitplaatsen in het woud	21

3.3.	Picknicktafels	23

3.3.1.	Model "Zoniënwoud" volgens Arcadisplan	23

3.3.2.	Nieuwe tafel geplaatst in het arboretum van Groenendaal	24

3.3.3.	Tafel geplaatst aan de Tumulidreef Hoefijzervijver	25

3.3.4.	Tafels geplaatst in de boswachterij Bezemhoek	25

3.3.5.	Tafels Rood-Klooster	26

3.4.	Vuilnisbakken	27

3.4.1.	Model "Zoniënwoud"	27

3.4.2.	Gekozen vuilnismand voor het Rood-Klooster	27

3.4.3.	Andere geïnventariseerde modellen	28

3.5.	Algemene informatieborden (onthaal aan de ingang van het woud)	28

3.5.1.	Model "Zoniënwoud" volgens Arcadisplan	28

3.5.2.	Borden geïnventariseerd in Groenendaal (Vlaams Zoniënwoud)	29

3.5.3.	Borden geïnventariseerd in het Brusselse Zoniënwoud	29

3.5.4.	Borden van het Rood-Klooster	30

3.5.5.	Borden geïnventariseerd in het Waalse Zoniënwoud (La Hulpe)	31

3.6.	Didactische zuilen en informatiepanelen	32

3.6.1.	Nieuwe didactische zuilen "Zoniënwoud" volgens Arcadisplan	32

3.6.2.	Borden geïnventariseerd in Groenendaal (Vlaams Zoniënwoud)	32

3.6.3.	Borden van het Brusselse Zoniënwoud	33

3.6.4.	Zuilen van het Rood-Klooster	33

3.7.	Paaltjes	34

3.7.1.	Bospaaltjes	34

3.7.2.	Andere types van paaltjes opgemerkt in en aan de rand van het woud	34

3.8.	Slagbomen	35

3.8.1.	Mobiele slagbomen aan de ingang van het woud	35

3.8.2.	Stormslagbomen	36

3.8.3.	Slagbomen met loopsluis aan de ingang van de voetgangerszones	37

Samenvatting bosmeubilair	40

4.	Informatie voor gebruikers van het woud	41

4.1.	Wegsignalisatie	41

4.1.1.	Brussels Zoniënwoud	41

4.1.2.	Vlaams Zoniënwoud	41

4.1.3.	Waals Zoniënwoud	42

4.1.4.	Rood-Klooster	43

4.2.	Gebruikerspictogrammen	44

4.2.1.	Brussels Zoniënwoud	44

4.2.2.	Vlaams Zoniënwoud	46

Samenvatting visuele informatie (boswegen en bospaden)	47

Verharding van de bospaden en boswegen

Asfalt

Kasseien in natuursteen

Gestabiliseerd dolomiet

Grof porfier

Pistezand (renbaan van Bosvoorde)

Niet gestabiliseerd grint (kift)

Plaveien en betonvloerstenen

Gegoten beton

Onverharde bospaden voor wandelaars

Zand

Alleen voor paarden

- Samenvatting verharding van de bospaden en boswegen

| Asfalt | Comfortabel voor iedereen Verschillende soorten gebruikers: wijzigen en de verkeersstromen scheiden Monotoon: eveneens andere bestrating voorstellen als alternatief |
| --- | --- |
| Kasseien in natuursteen | Bestaande bolstaande kasseistroken zijn onbruikbaar Er moeten alternatieven worden voorzien |
| Gestabiliseerd dolomiet | OK, maar alleen voor vlakke wegen (horizontaal) en op voorwaarde van degelijk onderhoud |
| Grof porfier | Op heel veel plaatsen niet te belopen Plaatsing moet worden verbeterd (vlakheid en stabiliteit van de bovenlaag in kleine kiezels) |
| Pistezand - renbaan van Bosvoorde | OK, maar alleen voor vlakke wegen (horizontaal) en op voorwaarde van degelijk onderhoud |
| Niet gestabiliseerd grint (kift) - Rood-Klooster | Niet te belopen Er moeten alternatieven worden voorzien |
| Plaveien en betonvloerstenen | Comfortabel voor iedereen |
| Gegoten beton | Comfortabel voor iedereen |
| Onverhard bospaden | Al dan niet te belopen op bepaalde plekken (volgens de weersomstandigheden) |
| Zand | Niet te belopen |

Pontons, passerelles en plankwerken (roosters)

Ponton Klabotsvijver (Rood-Klooster)

Ponton grote Langegrachtvijver (Rood-Klooster)

Ponton Hoefijzervijver (Verdronken-Kinderen-Vallei)

Passerelle over de beek van de Klabotsvijver (Rood-Klooster)

Plankwerk langs de beek van de Klabotsvijver  (Rood-Klooster)

Plankwerk langs de vijver van Verdronken Kinderen

Plankwerk in het arboretum van Groenendaal

- Samenvatting pontons, passerelles en plankwerken

| Pontons | Pontons op zich OK Te verbeteren: toegang op gelijke hoogte toestand van de vloer veiligheid van de oevers geleiding voor personen met een visuele handicap beschikbaarheid van zitplaatsen didactische borden |
| --- | --- |
| Passerelles en bruggen | horizontale vlakheid en breedte: OK Te verbeteren: toegang op gelijke hoogte ruimte tussen de vloerplanken veiligheid van de oevers afrijdbeveiliging geleiding voor personen met een visuele handicap algemene toestand nakijken |
| Plankwerken | altijd te smal en niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers (trede) Te verbeteren: toegang op gelijke hoogte breedte ruimte tussen de vloerplanken afrijdbeveiliging relingen en leuningen veiligheid van de oevers geleiding voor personen met een visuele handicap slipvaste bekleding |

Bosmeubilair

Gebruikte materialen

Hout

Picknickzone aan de Hoefijzervijver (Watermaal-Bosvoorde)

Metaal

De vuilnisbak "Metropool" die werd gekozen voor de site van het Rood-Klooster is van gietijzer met een coating kleur RAL 6004 (groen-blauw)

RAL 6004

Banken

Model "Zoniënwoud" volgens ontvangen Arcadisplan

Augustijnendreef (Oudergem, Rood-Klooster)

Nieuw model "Zoniënwoud", gevonden in het beheerplan

Exemplaren geleverd in Groenendaal

Model type park

| Plan JNC International, Stuart garden, model Hurlingham |
| --- |
| Park Rood-Klooster | Park Tournay-Solvay |

Andere modellen die we in parken hebben gezien

| Rood-Klooster, langs de moestuinen | La Hulpe, Parc Solvay (Waals gewest) |
| --- | --- |

Andere voorbeelden van zitplaatsen in het woud

| Hoefijzervijver (Watermaal-Bosvoorde) | 2 stuks - Graaf van Vlaanderendreef (Oudergem) |
| --- | --- |
| Boendaaldreef - Korporaaldreef (Ukkel) | Duboislaan (Groenendaal, Vlaams Gewest) |

"Piraten"-banken

| Boswachterij Bezemhoek | Terhulpsesteenweg, bushalte "Bundersdreef" (Watermaal-Bosvoorde) |
| --- | --- |
| Driefonteinenweg (Oudergem) | Augustijnendreef |

Picknicktafels

Model "Zoniënwoud" volgens Arcadisplan

Nieuwe tafel geplaatst in het arboretum van Groenendaal

Tafel geplaatst aan de Tumulidreef Hoefijzervijver

Tafels geplaatst in boswachterij Bezemhoek

| Picknickplaats Tamboerdreef - Diependelleweg (Watermaal-Bosvoorde) |
| --- |
| Welriekendedreef / Roodborstjesweg | Welriekendedreef / Graaf van Vlaanderendreef |

Picknickplaats Tamboerdreef - Diependelleweg (Watermaal-Bosvoorde)

Tafels Rood-Klooster

Vuilnisbakken

Model "Zoniënwoud"

Ontwerp vuilnisbakkenmodel

Gekozen vuilnismand voor het Rood-Klooster

GHM Corbeille Métropole, 80 liter, RAL 6004

Andere aanwezige modellen

| La Hulpe Parc Solvay (WG) | La Hulpe Parc Solvay (WG) |
| --- | --- |

Algemene informatieborden (onthaal aan de ingang van het woud)

Model "Zoniënwoud" volgens Arcadisplan

Borden in Groenendaal (Vlaams Zoniënwoud)

Borden in het Brusselse Zoniënwoud

Borden van het Rood-Klooster

Borden in het Waalse Zoniënwoud (La Hulpe)

Didactische zuilen en informatieplaten

Nieuwe didactische zuilen "Zoniënwoud" volgens Arcadisplan

Borden in Groenendaal (Vlaams Zoniënwoud)

Borden van het Brusselse Zoniënwoud

We hebben er geen gezien tijdens onze bezoeken en hebben ook nog geen inplantingsplan ontvangen voor het bosmeubilair.

Zuilen van het Rood-Klooster

Uittreksel van het signalisatiebord van het Rood-Klooster

Paaltjes

Bospaaltjes

Andere types van paaltjes opgemerkt in en aan de rand van het woud

Slagbomen

Mobiele slagbomen aan de ingang van het woud

Stormslagbomen

Slagbomen met loopsluis aan de ingang van de voetgangerszones

V-poortjes

L-poortjes

Halve poortjes

- Samenvatting bosmeubilair

| Materiaal | Hout OK omwille van het gebruikscomfort Opgelet voor het gebrek aan contrast (visuele herkenning te voorzien) |
| --- | --- |
| Banken | Nieuw model "Zoniënwoud" voor verbetering vatbaar Al geleverde exemplaren zijn niet conform het plan |
| Picknicktafels | Het nieuwe model "Zoniënwoud" ziet er goed uit op het plan (beperkte aanpassingen moeten worden voorzien) Modellen geplaatst aan de triage Bezemhoek zijn eveneens relatief goed toegankelijk (zou kunnen worden verbeterd mits een aantal kleine aanpassingen) Reeds geplaatst exemplaar in het arboretum van Groenendaal is niet conform het plan Implantatie te verbeteren (zie ook picknickruimtes) |
| Vuilnisbakken | Bestaande model "Zoniënwoud" is weinig toegankelijk Voorstel met verticale klep |
| Informatie- borden | Alle modellen: Informatie op de borden over het algemeen te hoog geplaatst, reflectieproblemen indien achter glas. |
| Informatiezuilen | Bestaande voorbeelden weinig toegankelijk voor rolstoelgebruikers of kleine mensen. Model moet worden gewijzigd Reflectieproblemen bij de nieuwe borden in Groenendaal |
| Paaltjes | Alle paaltjes die we hebben opgemerkt in en aan de rand van het woud zijn visueel onvoldoende contrasterend met de omgeving De paaltjes die in het bos meestal worden gebruik zijn gevaarlijk (te laag, te weinig contrasterend en soms met scherpe randen of uitsteeksels) |
| Slagbomen | Allemaal: te weinig opvallend voor personen met een visuele handicap, met een blindenstok niet detecteerbaar Slagbomen aan de ingang van het woud: de laterale doorgang voor voetgangers is niet altijd even goed ingericht of onderhouden Stormslagbomen: toegangsverbod is niet voor iedereen duidelijk Slagbomen voetgangersdoorgangen: de poortjes zijn meestal niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers (maar kunnen wel met de fiets worden genomen). Voorkeur voor halve poortjes (duidelijk verbod voor fietsers + toegankelijk voor rolstoelgebruikers |

Informatie voor gebruikers van het woud

Wegsignalisatie

Brussels Zoniënwoud

Vlaams Zoniënwoud

Waals Zoniënwoud

Rood-Klooster

Gebruikerspictogrammen

Brussels Zoniënwoud

Vlaams Zoniënwoud

- Samenvatting visuele informatie (boswegen en bospaden)

| Borden | Achtergrond meestal groen, niet contrasterend met de omgeving. Voorkeur gaat uit naar een witte (of blauwe?) achtergrond Opgelet voor kleine borden die van op afstand moeilijk op te merken zijn (pictogrammenborden) |
| --- | --- |
| Inplanting | Identificatie van de wegen: over het algemeen is de inplanting weinig zichtbaar en leesbaar (te hoog) Gebruikerspictogrammen: voorkeur geven aan een inplanting loodrecht op de weg en op een hoogte van maximaal 160 cm (zoals in het Vlaams woud) Toezien op een gestandaardiseerde inplanting in het hele woud |
| Teksten | Over het algemeen is het contrast tussen tekst en achtergrond aanvaardbaar Lettergrootte meestal te klein Opgelet voor het vervagen (Brusselse borden) Richtingborden met afstanden toe te voegen |
| Pictogrammen | Over het algemeen voldoende contrast Voorkeur voor een witte achtergrond, gemakkelijker van op afstand te herkennen. Pictogrammen van het Brusselse Zoniënwoud zijn te klein (voorkeur voor het pictogramformaat van Vlaanderen) Tekeningen over het algemeen expliciet (Brussels woud) Opgelet voor te dunne lijnen en te sterk gestileerde tekeningen (Vlaams woud) Verklarende uitleg voorzien |